## Slide 1: 数字逻辑实验
王传胜、梁倬骞

## Slide 2
译码器

## Slide 3: 实验目的
掌握用 Verilog HDL 进行数据流建模；
深入理解译码器的原理；
学会用 Verilog HDL 实现74LS138；

## Slide 4: 实验内容
用Verilog HDL 语言实现74LS138的功能。

## Slide 5: 74LS148

## Slide 6: 74LS148功能表
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 
EI | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | A2 | A1 | A0 | CS | EO
1 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | ╳ | ╳ | ╳ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | ╳ | ╳ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | ╳ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 7: 74LS138

## Slide 8: 74LS138功能表
片选信号 |  |  | 译码地址输入 |  |  | 译码输出 |  |  |  |  |  |  | 
/G3 | /G2 | G1 | A2 | A1 | A0 | /Y0 | /Y1 | /Y2 | /Y3 | /Y4 | /Y5 | /Y6 | /Y7
H | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | H | H | H | H | H | H | H | H
╳ | H | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | H | H | H | H | H | H | H | H
╳ | ╳ | L | ╳ | ╳ | ╳ | H | H | H | H | H | H | H | H
L | L | H | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H
L | L | H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H
L | L | H | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H
L | L | H | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H
L | L | H | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H
L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H
L | L | H | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H
L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L

## Slide 9: 预习
数字比较器